БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Часть III

Исследование основных показателей естественного
и искусственного освещения

Лабораторные работы

Рецензент:
кандидат технических наук, зав. кафедрой
ТНВ НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, доцент В.Т. Леонов

Составители: Фандеев Н.П. и др.
Б40            Безопасность жизнедеятельности. Ч. III. Определение основных параметров естественного и искусственного освещения: Лабораторные работы /НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева; Сост.: Фандеев Н.П., Сухачева Г.Н., Мишанова А.А., Коледенкова О.А. Новомосковск, 2001. – 38 с.

Данная публикация продолжает серию рекомендаций по выполнению лабораторных работ курса «Безопасность жизнедеятельности». В предлагаемом методическом указании представлено описание лабораторной работы по определению основных параметров естественного и искусственного освещения, даны рекомендации по определению класса условий труда в зависимости от параметров световой среды производственных помещений.
Предназначено для студентов всех специальностей ВУЗа.
Достаточно подробный теоретический материал и обширные справочные данные позволяют использовать данное указание при выполнении раздела «Безопасность жизнедеятельности» в дипломных проектах (работах).

ВВЕДЕНИЕ

Через зрительный анализатор человек получает около 80% из общего объема информации. Качество поступающей информации во многом зависит от освещения: неудовлетворительное количественно или качественно, оно не только утомляет зрение, но и вызывает утомление организма в целом. Кроме того, нерациональное освещение может явиться причиной травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие источники света и блики от них, резкие тени ухудшают видимость настолько, что вызывают полную потерю ориентировки работающих, снижают производительность труда и увеличивают брак продукции.
Лабораторная работа, представленная в этом пособии, поможет студентам практически изучить методы измерения освещенности рабочих мест, как при естественном, так и при искусственном и совмещенном освещениях. Студенты научатся грамотно и квалифицированно проводить светотехнические расчеты, подбирать тип светильников и лампы к ним, а также оценивать условия труда по показателям освещенности рабочего места. В приложениях приведен обширный справочный материал, который позволяет использовать его при выполнении раздела «Безопасность жизнедеятельности» в дипломных работах и проектах.
Большую помощь при подготовке материалов лабораторной работы оказали Стрельникова Л.В. и Наумов В.Ю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Цель работы: измерение основных параметров, характеризующих естественное, искусственное и совмещенное освещение помещений; ознакомление с методикой их нормирования и расчета.

1. Общие сведения

#### Основные светотехнические характеристики

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение производственных помещений оказывает положительное психофизиологическое воздействие на работающих, способствует повышению эффективности и безопасности труда, снижает утомление и травматизм, сохраняет высокую работоспособность.
Освещение характеризуется количественными и качественными показателями. К количественным показателям относятся:
световой поток Ф – часть лучистого потока, воспринимаемая человеком как свет; характеризует мощность световой энергии, измеряется в люменах (лм);
сила света J - величина, характеризующая свечение источника в некотором направлении и равная отношению светового потока dФ к малому телесному углу , в котором он в котором он распространяется: ; измеряется в канделах (кд);
освещенность Е – это световой поток dФ, приходящийся на единицу освещаемой поверхности dS (м2): ; измеряется в люксах (лк);
яркость L – это величина, характеризующая свечение источника света в данном направлении. Яркость элемента dS светящейся поверхности в каком-либо направлении определяется отношением силы света dJ этого элемента в рассматриваемом направлении к площади dS проекции элемента на плоскость, перпендикулярную к рассматриваемому направлению: где – угол между нормалью к этому элементу dS и направлением, для которого рассчитывается яркость; измеряется в кд/м2.
Для качественной оценки условий зрительной работы используют такие показатели как характеристика фона, контраст объекта с фоном, коэффициент пульсации освещенности, показатель ослепленности, спектральный состав света.
Фон – это поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон считается:
– светлым при коэффициенте отражения поверхности более 0,4;
– средним при коэффициенте отражения поверхности от 0,2 до 0,4;
– темным при коэффициенте отражения поверхности менее 0,2.
При проектировании осветительной установки коэффициент отражения строительных и облицовочных материалов следует измерять, принимать по СНиП 23-05–95 или по табл. П.1 приложения.
Контраст объекта различения с фоном K определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона. Контраст объекта различения с фоном 
считается:
– большим при K более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);
– средним при K от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);
– малым при K менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).
Коэффициент пульсации освещенности Kп, %, – это критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, выражающийся формулой:

(1)

где: Eмакс и Eмин – соответственно максимальное и минимальное значение освещенности за период ее колебания, лк; Eср – среднее значение освещенности за этот же период, лк.
Показатель ослепленности P – критерий оценки слепящего действия осветительной установки, определяемой выражением:

(2)

где: S– коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

#### Виды и системы производственного освещения

Для освещения производственных помещений используют естественное, искусственное и совмещенное освещение.
Естественное освещение помещений создается светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях, и меняется в зависимости от географической широты, времени года и суток, степени облачности и прозрачности атмосферы. Искусственное освещение создается электрическими источниками света. Совмещенное освещение – это освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.
Естественное освещение подразделяется на боковое (осуществляется через световые проемы в наружных стенах), верхнее (через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания) и комбинированное – сочетание верхнего и бокового естественного освещения.
Искусственное освещение может быть двух систем – общее освещение и комбинированное освещение. Общее освещение – это освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение). Комбинированное освещение – это освещение, при котором к общему освещению добавляется местное, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах. Применение только одного местного освещения не допускается т.к. это создает резкий контраст между освещенными и неосвещенными местами, утомляет зрение и может явиться причиной травматизма.
По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
Рабочее освещение предусматривается для всех помещений здания, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.
Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасности устраивается для продолжения работы в случаях, если аварийное отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса и т.п. Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий.
Эвакуационное освещение предназначено для обеспечения эвакуации людей из производственного помещения или из мест производства работ вне зданий при аварийном отключении рабочего освещения. Оно организуется в местах, опасных для прохода людей; на лестничных клетках, вдоль основных проходов производственных помещений, в которых работают более 50 чел. Освещенность на полу основных проходов и на ступеньках при эвакуационном освещении должна быть не менее 0,5 лк, на открытых территориях – не менее 0,2 лк.
Охранное освещение устраивают вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.
Дежурное освещение – это освещение в нерабочее время. Область применения, величины освещенности, равномерность и требования к качеству не нормируются.

#### Основные требования к производственному освещению

Основной задачей производственного освещения является поддержание на рабочем месте освещенности, соответствующей характеру зрительной работы. Увеличение освещенности рабочей поверхности улучшает видимость объектов за счет повышения их яркости, увеличивает скорость различения деталей, что сказывается на росте производительности.
При организации производственного освещения необходимо обеспечить равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и окружающих предметах. Производственное освещение должно обеспечивать отсутствие в поле зрения работающего резких теней. Тени необходимо смягчать, применяя, например, при искусственном освещении светильники со светорассеивающими молочными стеклами; при естественном освещении, используя солнцезащитные устройства (жалюзи, козырьки и др.).
При организации производственного освещения следует выбирать необходимый спектральный состав светового потока. Это требование особенно существенно для обеспечения правильной цветопередачи, а в отдельных случаях для усиления цветовых контрастов. Оптимальный спектральный состав обеспечивает естественное освещение. Для создания правильной цветопередачи применяют монохроматический свет, усиливающий одни цвета и ослабляющий другие.

#### Нормирование производственного освещения

Естественное, искусственное и совмещенное освещение в помещениях регламентируется СНиП 23-05–95 в зависимости от характеристики зрительной работы, системы освещения, фона, контраста объекта с фоном. Характеристика зрительной работы определяется наименьшим размером объекта различения (например, при работе с приборами – толщиной линии градуировки шкалы, при чертежных работах – толщиной самой тонкой линии). В зависимости от размера объекта различения все виды работ, связанные со зрительным напряжением, делятся на восемь разрядов, которые в свою очередь в зависимости от фона и контраста объекта с фоном делятся на четыре подразряда (табл. П.2 приложения).
Естественное освещение характеризуется тем, что создаваемая освещенность изменяется в зависимости от времени суток, года, метеорологических условий. Поэтому в качестве критерия оценки естественного освещения принята относительная величина – коэффициент естественной освещенности КЕО. Расчетное значение КЕО eр – это отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения) Евн к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Ен, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выраженное в процентах, т.е.

, (3)

СНиП 23-05–95 принято раздельное нормирование КЕО для бокового, верхнего или комбинированного естественного освещения. В небольших помещениях при одностороннем боковом естественном освещениинормируется минимальное значение КЕО в точке на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов, а при двухстороннем боковом освещении – в точке посередине помещения. В крупногабаритных производственных помещениях при боковом освещении минимальное значение КЕО нормируется в точке, удаленной от световых проемов:
– на 1,5 высоты помещений для работ I-IV разрядов;
– на 2 высоты помещения для работ V-VII разрядов;
– на 3 высоты помещения для работ VIII разряда.
При верхнем или комбинированном естественном освещении нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных в пределах рабочей зоны. Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м от поверхности стен (перегородок) или осей колонн.
Нормированные значения КЕО, eN, для зданий, располагаемых в различных районах (табл. П.3 приложения), определяется по формуле:

(4)

где N – номер группы обеспеченности естественным светом; eN – значение КЕО (табл. П.2 приложения); mN – коэффициент светового климата (табл. П.4 приложения).
Искусственное освещение нормируется количественным (минимальной освещенностью) и качественными показателями (показателем ослепленности, коэффициентом пульсации освещенности) на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света, кроме оговоренных случаев; для наружного освещения – для любых источников света. При комбинированном освещении доля общего освещения должна быть не менее 10 % нормируемой освещенности. Эта величина должна быть не менее 200 лк для разрядных ламп и 75 лк для ламп накаливания.
Совмещенное освещение предусматривается для производственных помещений, в которых выполняются работы I-III разрядов, а также в случаях, когда по условиям технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нормированное значение КЕО (например, многоэтажные здания большой ширины), или, когда технико-экономическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с естественным подтверждена соответствующими расчетами. Нормированные значения КЕО для производственных помещений принимаются как для совмещенного освещения (табл. П.2 приложения).

#### Источники света и осветительные приборы

Источники света, применяемые для искусственного освещения, делят на две группы – газоразрядные лампы и лампы накаливания. Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. Видимое излучение в них получается в результате нагрева электрическим током вольфрамовой нити. В газоразрядных лампах излучение оптического диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов и паров металлов, а также за счет явлений люминесценции, которое невидимое ультрафиолетовое излучение преобразует в видимый свет.
При выборе и сравнении источников света друг с другом пользуются следующими параметрами: номинальное напряжение питания U (В), электрическая мощность лампы Р (Вт); световой поток, излучаемый лампой Ф (лм), или максимальная сила света J (кд); световая отдача = Ф/Р (лм/Вт), т.е. отношение светового потока лампы к ее электрической мощности; срок службы лампы и спектральный состав света.
Благодаря удобству в эксплуатации, простоте в изготовлении, низкой инерционности при включении, отсутствии дополнительных пусковых устройств, надежности работы при колебаниях напряжения и при различных метеорологических условиях окружающей среды лампы накаливания находят широкое применение в промышленности. Наряду с отмеченными преимуществами лампы накаливания имеют и существенные недостатки: низкая световая отдача (для ламп общего назначения = 7…20 лм/Вт), сравнительно малый срок службы (до 2,5 тыс. ч), в спектре преобладают желтые и красные лучи, что сильно отличает их спектральный состав от солнечного света.
В последние годы все большее распространение получают галогенные лампы – лампы накаливания с йодным циклом. Наличие в колбе паров йода позволяет повысить температуру накала нити, т.е. световую отдачу лампы (до 40 лм/Вт). Пары вольфрама, испаряющиеся с нити накаливания, соединяются с йодом и вновь оседают на вольфрамовую спираль, препятствуя распылению вольфрамовой нити и увеличивая срок службы лампы до 3 тыс. ч. Спектр излучения галогеновой лампы более близок к естественному.
Основным преимуществом газоразрядных ламп перед лампами накаливания является большая световая отдача 40…110 лм/Вт. Они имеют значительно больший срок службы, который у некоторых типов ламп достигает 8…12 тыс. ч. От газоразрядных ламп можно получить световой поток любого желаемого спектра, подбирая соответствующим образом инертные газы, пары металлов, люминофор. По спектральному составу видимого света различают лампы дневного света (ЛД), холодного белого (ЛХБ), теплого белого (ЛТБ) и белого цвета (ЛБ).
Основным недостатком газоразрядных ламп является пульсация светового потока, что может привести к появлению стробоскопического эффекта, заключающегося в искажении зрительного восприятия движущихся, вращающихся предметов и механизмов. При совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках искажается зрительное восприятие движения объекта, что делает невозможным выполнение производственных операций и ведет к увеличению опасности травматизма. К недостаткам газоразрядных ламп следует отнести также и длительный период разгорания, необходимость применения специальных пусковых приспособлений, облегчающих зажигание ламп; зависимость работоспособности от температуры окружающей среды. Газоразрядные лампы могут создавать радиопомехи, исключение которых требует специальных устройств.
Для освещения производственных помещений следует использовать наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.
Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.
Для аварийного освещения (освещение безопасности и эвакуационное) применяются:
а) лампы накаливания;
б) люминесцентные лампы – в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее +5°С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального;
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем (после кратковременного отключения), так и в холодном состоянии.

#### Расчет искусственного освещения

При проектировании искусственного освещения необходимо выбрать тип источника света, систему освещения, вид светильника; наметить целесообразную высоту установки светильников и размещения их в помещении; определить число светильников и мощность ламп, необходимых для создания нормируемой освещенности на рабочем месте, и в заключение проверить намеченный вариант освещения на соответствие его нормативным требованиям.
Расчет общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента использования светового потока. Световой поток (лм) одной лампы рассчитывается по следующей формуле:

(5)

где Ен – нормируемая минимальная освещенность по СНиП 23-05–95 (табл. П.2 приложения), лк; S – площадь освещаемого помещения, м2;

z – коэффициент неравномерности освещения, обычно z = 1,1 ÷ 1,2;

Kз – коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения ламп и светильников, а также снижения отражающих свойств поверхностей помещения (табл. П.5 приложения);

m – число светильников в помещении;

n – число ламп в светильнике;

u – коэффициент использования светового потока.
Коэффициент использования светового потока, давший название методу расчета, определяется по индексу помещения i в зависимости от типа светильника и коэффициентов отражения света от потолка, стен и пола:

(6)

где А, В – длина и ширина помещения в плане, м; Н – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м.
По полученному в результате расчета световому потоку по ГОСТ 2239–79 и ГОСТ 6825–91 выбирают ближайшую стандартную лампу и определяют необходимую электрическую мощность. При выборе лампы допускается отклонение светового потока от расчетного с увеличением в пределах 10…20% (табл. П.6, П.7 приложения).
Так как ассортимент ламп небольшой, на практике определяют количество светильников с заданным числом ламп конкретного типа для удовлетворения требуемой освещенности рабочих мест:

(7)

2. Применяемые приборы и оборудование

Для контроля и измерения освещенности на рабочих местах применяют люксметры Ю-116, Ю-117. Они состоят: из селенового фотоэлемента с насадками и измерителя – стрелочного гальванометра и органов управления (рис. 1). При освещении поверхности фотоэлемента в цепи возникает электрический ток, пропорциональный падающему световому потоку.
Люксметр Ю-116 имеет два предела измерений: от 0 до 30 лк; от 0 до 100 лк. При измерении более высоких уровней освещенности на фотоэлемент надеваются специальные поглотители света с коэффициентами пропускания: «М» – 0,1; «Р» – 0,01; «Т» – 0,001, что позволяет расширить пределы измерения. Для уменьшения косинусной погрешности применяется насадка «К» на фотоэлемент.

Рис. 1. Переносной фотоэлектрический люксметр:
1 – измеритель люксметра; 2 – селеновый фотоэлемент; 3 – кнопки переключателя; 4 – табличка со схемой; 5 – корректор

На лицевой панели измерителя находятся: две шкалы измерений, проградуированных в люксах (лк); кнопки переключения диапазонов измерений (табл. 1).

Таблица 1

Технические характеристики люксметра Ю-116

| Диапазон измерений, Е, лк |
| --- |
| основной | не основной |
| без насадок, с открытым фотоэлементом | с насадками |
|  | КМ | КР | КТ |
| 5-30 | 50-300 | 500-3000 | 5000-30000 |
| 20-100 | 200-1000 | 2000-10000 | 20000-100000 |

На боковой стенке корпуса измерителя расположена вилка для присоединения селенового фотоэлемента к измерителю с помощью шнура с розеткой, которая обеспечивает правильную полярность соединений. Длина шнура – 1,5 м.
Для снятия показаний с прибора необходимо нажать кнопку диапазона 0-30 или 0-100 (более точный результат достигается при нахождении стрелки прибора в середине одной из шкал) и записать показания прибора. При использовании поглотительных насадок М, Р и Т полученную величину нужно умножить на коэффициент ослабления светового потока соответствующей насадки (обозначен на самой насадке): М – 10, Р – 100, Т – 1000.

#### Правила работы с прибором

Нельзя вынимать корпус прибора из футляра.
Нельзя использовать фотоэлемент без насадки «К».
Стрелка прибора при закрытом фотоэлементе (лицевой стороной вниз) должна находиться в нулевом положении.
По окончании измерений необходимо отсоединить фотоэлемент от измерителя, закрепить его в гнезде футляра лицевой стороной вниз, убрать насадки на место, закрыть футляр.
Для демонстрации стробоскопического эффекта используется установка, представленная на рис. 2. Установка состоит из лампы, создающей пульсирующий световой поток, строботахометра и электродвигателя с крыльчаткой, установленных на макете. При кратном совпадении частоты пульсации светового потока с частотой вращения электродвигателя наблюдается искажение зрительного восприятия, выражающееся в кажущейся остановке вращения крыльчатки.

3. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с устройством люксметра, принципом его действия и правилами работы с ним. Убедиться, что стрелка прибора при закрытом фотоэлементе находится в нулевом положении.

2. Измерить естественное наружное освещение Енар. Для этого фотоэлемент с соответствующей насадкой расположить горизонтально вблизи окна на высоте 0,9 м от пола. Сделать три замера (с интервалом 20 сек). Определить среднее значение и результат занести в табл. 2.

3. Измерить естественное освещение на рабочих местах №1, №2 и №3 (Евн), расположенных соответственно на расстоянии 1, 3 и 5 м от окна. Измерения проводятся на высоте 0,8 м от пола на уровне стола, располагая фотоэлемент горизонтально.

Интервал времени между замерами естественного, совмещенного и комбинированного освещений должен быть минимальным.

4. Измерить совмещенное освещение на рабочих местах №1, №2 и №3 (Евн).  (Результаты записать в табл.2).

5. При включенном искусственном освещении включить дополнительно настольную лампу и измерить на рабочем месте №1 комбинированное освещение (Результаты записать в табл. 2).

6. Рассчитать коэффициент естественного освещения (КЕО) для 3-х рабочих мест по формуле (1) и значения записать в табл. 2.

Таблица 2. Определение показателей естественного, искусственного и совмещенного освещений в лаборатории института

| Вид освещения | Освещенность, лк | КЕО (ер) на рабочих местах, % | Параметры освещенности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | снаружи Енар, лк | на рабочих местах, Евн, лк |  | КЕО, (ен), %* | Освещенность, лк |
|  |  |  |  |  | искусственное освещение |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №1 | №2 | №3 |  | общее | комбинированное |
| Естественное |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | - |
| Искусственное общее |  | - | 400 | - |
| Совмещенное (естественное и искусственное) |  |  |  |  |  |  | 0,7 | - |
| Комбинированное (естественное, искусственное, местное) |  | - | 500 |

7. По результатам измерений естественного освещения построить график зависимости Евн=f (L), где L– расстояние от оконного проема до рабочих мест (№1, №2 и №3), м.

8. Рассчитать общее равномерное искусственное освещение горизонтальной рабочей поверхности по формуле(2).

9. Сделать выводы о проделанной работе:

-определить соответствие искусственного освещения в лаборатории нормативному значению и установить класс условий труда (мет. 768 прил. табл. П.8).

-определить класс условий труда для естественного бокового освещения (КЕО на рабочем месте №3) (мет. 768 прил. табл. П.8).

-по построенному графику зависимости Евн=f (L).

Демонстрация стробоскопического эффекта
1 Включить установку по демонстрации стробоскопического эффекта (рис. 2) в сеть.
2. Запустить двигатель, включив тумблер 10.
3. Переключатель 4 установить в положение «Лампа» и дождаться (~ 30 с) появления пульсации светового потока.
4. Глядя в смотровое окно 11, регулятором 5, путем изменения частоты пульсации светового потока, добиться кажущейся остановки крыльчатки.
5. Поставить переключатель 4 в положение «Выкл».
6. Выключить тумблер 10 и отключить установку из сети.

Рис. 2. Установка для демонстрации стробоскопического эффекта
1 – лампа; 2 – строботахометр СТ-МЭИ; 3, 12 – сетевые шнуры; 4 – переключатель «Выкл-Сеть-Лампа»; 5 – регулятор частоты пульсации лампы (грубо-точно); 6 – шкала диапазонов; 7 – стрелка; 8 – переключатель диапазонов;

Вопросы допуска для выполнения лабораторной работы

1. Сформулируйте цель лабораторной работы.

2. Как называется прибор, применяемый для измерения освещенности на рабочих местах.

3. Сколько пределов измерения имеет прибор Ю-116?

4. Какие насадки на фотоэлемент используют при измерении освещённости помещений?

5. Для каких целей используют насадку  «К», «М», «Р» или «Т» на фотоэлемент?

6. Из какого материала изготовлен фотоэлемент?

7. Какой принцип положен в основу работы люксметра Ю-116?

8. Из каких элементов состоит люксметр  Ю-116?

9. В каком месте проводят измерение наружной горизонтальной освещенности?

10. На каком расстоянии от окна находится рабочее место №1,№2,№3?

11. В каком положении должен находиться фотоэлемент при измерении освещённости?

12. По какой формуле рассчитывают КЕО?

13.Чему равен коэффициент ослабления светового потока поглотительной насадки «М»,«Р»,«Т»?

14. В каких единицах проградуированы шкалы стрелочного гальванометра прибора Ю-116?

15. Из каких элементов состоит установка для демонстрации стробоскопического эффекта?

16. Как снимают показание на приборе Ю-116 при измерении освещенности?

17.Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с люксметром?

18. Каким документом регламентируются нормативные параметры освещения помещений  промышленных предприятий?

Задачи к работе

1. Выбрать тип люминесцентной лампы для общего равномерного искусственного освещения кузнечного цеха, где выполняются работы со светящимися материалами и изделиями. Характеристика помещения: длина – 40 м, ширина – 20 м, высота подвеса светильников над рабочими поверхностями – 6 м, коэффициенты отражения потолка, стен, рабочих поверхностей соответственно 70%, 50% и 10%. Для освещения используются 66 светильников, по 4 лампы в каждом. Коэффициент неравномерности освещения – 1,1. При решении задачи воспользоваться формулой (5) и  табл. П.2, П.5, П.7 и П.9.

2. Какой наивысший разряд зрительных работ можно выполнять в инструментальном цехе при общем равномерном искусственном освещении? Характеристика помещения: 30*25 м, высота подвеса светильников над поверхностями–4м. Потолок–белого цвета, стены–бежевого цвета, рабочие поверхности–темные. Для освещения используются 120 светильников по 2 лампы типа ЛД-80 в каждом. Коэффициент неравномерности освещения – 1,1. При решении задачи воспользоваться формулой (5) табл. П.1, П.2, П.5, П.7 и П.9.

3 Определить возможность использования (в конкретном случае) естественного освещения в помещении ЦПУ одного из цехов Новгородского химического завода. Окна ЦПУ ориентированы на северо-восток. Наименьший размер объекта различения – свыше 1,0 до 5 мм. В момент измерения естественная освещенность, создаваемая светом открытого небосвода составила 15000 лк, а на рабочих местах внутри помещения: на расстоянии 1 м от окна – 10300 лк, посередине помещения – 4800 лк, на расстоянии 1 м от противоположной оконным проемам стены –210 лк. При решении задачи воспользоваться формулами (3) и (4) табл. П.2, П.3,П.4.

4. Определить соответствие общего искусственного освещения производственного помещения требованиям СНиП 23-05–95 и установить класс условий труда. Характеристика помещения: размеры – 50*15*3,5 м; коэффициенты отражения потолка, стен, рабочих поверхностей – соответственно 70%, 50% и 10%. Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью – 2,55 м; воздушная среда содержит в рабочей зоне пыли менее 1 мг/м3. Количество светильников типа ЛДОР – 80 шт., в каждом по 2 лампы типа ЛД-30; поправочный коэффициент – 1,15. Разряд выполняемых зрительных работ – IVа. При решении задачи воспользоваться формулой (5) табл. П.2, П.5, П.7, П.8 и П.9.

5. Определить необходимое количество светильников для общего освещения цеха по производству цемента, где выполняются зрительные работы очень малой точности. Размеры цеха – 70 * 30 м, высота подвеса светильников над рабочими поверхностями – 4,2 м, коэффициенты отражения потолка, стен, рабочих поверхностей – соответственно 50%, 30% и 10%. Тип светильников – ЛДОР, поправочный коэффициент – 1,1; тип ламп – ЛБ-40, количество ламп в светильнике – 2 шт. При решении задачи воспользоваться формулой (7) и табл. П.2, П.5, П.7 и П.9.

6 Определить нормированный показатель естественного освещения производственного помещения предприятия Мурманской области, у которого световые проемы наружных стен ориентированы на восток и где выполняются работы малой точности. Установить класс условий труда, если в результате измерения наружная освещенность составила 15000 лк, а у противоположной оконным проемам стены – 200 лк. При решении задачи воспользоваться формулами (3) и (4) табл. П.2, П.3, П.4 и П.8.

7. Определить показатель естественного освещения производственного помещения. Сравнить полученный показатель естественного освещения с его нормативным значением (СНиП 23-05–95). Установить класс условий труда для рабочих мест, находящихся посередине помещения. При решении задачи использовать формулу (3) табл. П.2 и П.8.

Таблица 3.Варианты заданий

| № п/п | Наружная освещенность, лк | Освещенность (лк) рабочих мест, находящихся: | Естественное освещение в помещении | Разряд зрительной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у окна | по середине | у противоположной окну стене |  |  |
| 1 | 15000 | 1500 | 700 | 75 | боковое | VII |
| 2 | 20000 | 1200 | 1300 | 1100 | верхнее | IV |
| 3 | 2200 | 700 | 3500 | 30 | боковое | IV |
| 4 | 35000 | 150 | 110 | 135 | комбинированное | V |

4. Вопросы для защиты лабораторной работы

1. Какова роль освещения в жизнедеятельности человека?

2. Перечислите количественные показатели освещения.

3. Перечислите качественные показатели освещения.

4.В каких единицах измеряется световой поток (сила света, освещенность)?

5. Перечислите основные виды производственного освещения.

6. Как подразделяется искусственное освещение по функциональному назначению?

7. Для чего предназначено освещение безопасности?

8. Для чего предназначено эвакуационное освещение?

9. Как конструктивно подразделяют естественное освещение?

10. Как конструктивно подразделяют искусственное освещение?

11. В каких случаях используют систему общего освещения?

12. В каких случаях необходимо применение комбинированного освещения?

13.Можно ли применять в производственных помещениях одно местное освещение?

14. Что такое КЕО?

15. В какой точке производственного помещения нормируется минимальный КЕО при боковом естественном помещении?

16. Какие показатели учитываются при нормировании производственного освещения?

17. Перечислите основные источники искусственного освещения в производственном помещении.

18. Какое преимущество газоразрядных ламп перед лампами накаливания?

19. Что такое стробоскопический эффект?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица П 1.

Коэффициент отражения строительных и облицовочных материалов

| Материал | Коэффициент отражения, % |
| --- | --- |
| Белая фасадная краска, белый мрамор | 70 |
| Светло-серый бетон, белый силикатный кирпич, очень светлые фасадные краски | 60 |
| Серый бетон, известняк, желтый песчаник, светло-зеленая, бежевая, светло-серая фасадная краска, светлые породы мрамора | 50 |
| Серый офактуренный бетон, серая фасадная краска, светлое дерево | 40 |
| Розовый силикатный кирпич, темно–голубая, темно-бежевая, светло-коричневая фасадная краска, потемневшее дерево | 30 |
| Темно-серый мрамор, гранит, темно–коричневая, синяя, темно-зеленая, красная фасадная краска | 20 |
| Черный гранит, мрамор | 10 |

Таблица П.2 Требования к освещенности помещений промышленных предприятий (по СНиП 23-05–95)

| Характеристика зрительной работы | Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение | Естественное освещение | Совмещенное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освещенность, лк | Сочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации | КЕО, ен, % |
|  |  |  |  |  |  | при системе комбинированного освещения | при системе общего освещения |  | при верхнем или комбини-рованном освеще-нии | при боковом освещении | при верх-нем или комбини-рованном осве-щении | при боковом освещении |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе общего |  | P | Kn% |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5000 | 500 | - | 20 | 10 | - | - | 6,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4500 | 500 | - | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | б | Малый | Средний | 4000 | 400 | 1250 | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний | Темный | 3500 | 400 | 1000 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый | Светлый | 2500 | 300 | 750 | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | Темный | 2000 | 200 | 600 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний | Светлый | 1500 | 200 | 400 | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " | Средний | 1250 | 200 | 300 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | II | а | Малый | Темный | 4000 | 400 | - | 20 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | 3500 | 400 | - | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | б | Малый | Средний | 3000 | 300 | 750 | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний | Темный | 2500 | 300 | 600 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый | Светлый | 2000 | 200 | 500 | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | Темный | 1500 | 200 | 400 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний | Светлый | 1000 | 200 | 300 | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " | Средний | 750 | 200 | 200 | 40 | 15 |  |  |  |  |
| Высокой точности | От 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Темный | 2000 | 200 | 500 | 20 | 15 | - | - | 3,0 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  | 1500 | 200 | 400 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | б | Малый | Средний | 1000 | 200 | 300 | 40 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний | Темный | 750 | 200 | 200 | 10 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый | Светлый | 750 | 200 | 300 | 40 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | Темный | 600 | 200 | 200 | 20 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний | Светлый | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средней точности | Св. 0,5 до 1,0 | VI | а | Малый | Темный | 750 | 200 | 300 | 40 | 20 | 4 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
|  |  |  | б | Малый | Средний | 500 | 200 | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний | Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый | Средний | 500 | 200 | 200 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний | Светлый | - | - | 200 | 40 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малой точности | Св. 1 до 5 | V | а | Малый | Темный | 400 | 200 | 300 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
|  |  |  | б | Малый | Средний | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний | Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый | Светлый | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний | Светлый | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грубая (очень малой точности) | Более 5 | VI |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | более 0,5 | VII |  | То же | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постоянное |  | VIII | а | " | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| периодическое при постоянном пребывании людей в помещении |  |  | б | " | - | - | 75 | - | - | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
| периодическое при периодическом пребывании людей в помещении |  |  | в | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном | - | - | 50 | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Общее наблюдение за инженерными коммуникациями |  |  | г | То же | - | - | 20 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Таблица П.3 Группа административных районов по ресурсам светового климата

| Номер группы | Административный район |
| --- | --- |
| 1 | Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Рязанская, Тульская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская области, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край (севернее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 63° с.ш.), Чукотский нац. округ, Хабаровский край (севернее 55° с.ш.) |
| 2 | Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Северо-Осетинская Республика, Чеченская Республика, Ингушская Республика, Ханты-Мансийская нац. округ, Алтайский край, Красноярский край (южнее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 63° с.ш.), Республика Тува, Бурятская Республика, Читинская область, Хабаровский край (южнее 63° с.ш.), Магаданская обл. |
| 3 | Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Карельская Республика, Ямало-Ненецкий нац. округ, Ненецкий нац. округ |
| 4 | Архангельская, Мурманская области |
| 5 | Калмыцкая Республика, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, Дагестанская Республика, Амурская область, Приморский край |

Таблица П.4     Коэффициент светового климата m

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Номер группы административных районов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В наружных стенах зданий | С | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | СВ,СЗ | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | З,В | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
|  | ЮВ,ЮЗ | 1 | 0,85 | 1 | 1,1 | 0,8 |
|  | Ю | 1 | 0,85 | 1 | 1,1 | 0,75 |
| В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С-Ю | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,75 |
|  | СВ-ЮЗ | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
|  | ЮВ-СЗ | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
| В фонарях типа «Шед» | С | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| В зенитных фонарях | - | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,75 |

Примечания:
1. С – северное; СВ – северо-восточное; СЗ – северо–западное; В – восточное; З – западное; С-Ю – север-юг; В-З – восток–запад; Ю – южное; ЮВ – юго-восточное; ЮЗ – юго-западное.
2. Группы административных районов России по ресурсам светового климата приведены в табл. П.3.

Таблица П.5  Коэффициент запаса производственных помещений

| Помещения и территории | Примеры помещений | Искуственное освещение | Естественное освещение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент запаса К3 Количество чисток светильников в год | Коэффициент запаса К3 Количество чисток остекления светопроемов в год |
|  |  | Эксплуатационная группа светильников по приложению Г | Угол наклона светопропускающего материала к горизонту, градусы |
|  |  | 1-4 | 5-6 | 7 | 0-15 | 16-45 | 47-75 | 76-90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) свыше 5 мг/м3 пыли, дыма копоти | Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов. | 2,0 18 | 1,7 6 | 1,6 4 | 2,0 4 | 1,8 4 | 1,7 4 | 1,5 4 |
| б) от 1 до 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сборного железобетона | 1,8 6 | 1,6 4 | 1,6 2 | 1,8 3 | 1,6 3 | 1,5 3 | 1,4 6 |
| в) менее 1 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, пошивочные | 1,5 4 | 1,4 2 | 1,4 1 | 1,6 2 | 1,5 2 | 1,4 2 | 1,3 2 |
| г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а также обладающих большой коррозирующей способностью | 1,8 6 | 1,6 4 | 1,6 2 | 2,0 3 | 1,8 3 | 1,7 3 | 1,5 3 |
| 2. Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) с технического этажа |  | 1,3 4 | - | - | - | - | - | - |
| б) снизу из помещения |  | 1,4 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Помещения общественных и жилых зданий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) пыльные, жаркие и сырые | Горячие цехи предприятий общественного питания, охлаждаемые камеры, помещения для приготовления растворов в прачечных, душевых т.д. | 1,7 2 | 1,6 2 | 1,6 2 | 2,0 3 | 1,8 3 | 1,7 3 | 1,6 3 |
| б) с нормальными условиями среды | Кабинеты и рабочие помещения, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговые залы и т.д. | 1,4 2 | 1,4 1 | 1,4 1 | 1,5 2 | 1,4 2 | 1,3 1 | 1,2 1 |
| 4. Территории с воздушной средой, содержащей |  |  |  |  |  |  |  |
| а) большое количество пыли (более 1 мг/м3) | Территории металлургических предприятий, шахт, рудников, железнодорожных станций и прилегающих к ним улиц и дорог | 1,5 4 | 1,5 4 | 1,5 4 | - | - | - | - |
| б) малое количество пыли (менее 1 мг/м3) | Территории промышленных предприятий, кроме указанных в подп. «а» и общественных зданий | 1,5 2 | 1,5 2 | 1,5 2 | - | - | - | - |
| 5. Населенные пункты | Улицы, площади, дороги, территории жилых районов, парки, бульвары, пешеходные тоннели, | 1,6 2 | 1,5 2 | 1,5 1 | - | - | - | - |
|  | фасады зданий, памятники, транспортные тоннели | 1,7 2 | - | - | - | - | - | - |

Примечания:
1. Значения коэффициента запаса, указанные в гр. 6-9, следует умножать на 1,1 – при применении узорчатого стекла, стеклопластика, армопленки и матированного стекла, а также при использовании световых проемов для аэрации; на 0,9 – при применении органического стекла.
2. Значения коэффициентов запаса, указанные в гр. 3-5, приведены для разрядных источников света. При использовании ламп накаливания их следует умножать на 0,85.
3. Значения коэффициентов запаса, указанные в гр. 3, следует снижать при односменной работе по поз. 1б, 1г – на 0,2; по поз. 1в – на 0,1; при двухсменной работе – по поз. 1б, 1г – на 0,15.

Таблица П. 6  Характеристики компактных люминесцентных ламп (КЛЛ)

| Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток (Ф), лм | Цоколь | Номинальный средний срок службы, часы | Длина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы двухдуговые (2U) |
| 2U 9 Е1427 | 9 | 2700 | 600 | Е14 | 6000 | 140 |
| 2U 9 Е 2727 | 9 | 2700 | 600 | Е27 | 6000 | 140 |
| 2U 11 Е1427 | 11 | 2700 | 600 | Е14 | 6000 | 150 |
| 2U 11 Е2727 | 11 | 2700 | 600 | Е27 | 6000 | 150 |
| 2U 11 Е2742 | 11 | 4200 | 600 | Е27 | 6000 | 150 |
| 2U 13 Е 1427 | 13 | 2700 | 750 | Е14 | 6000 | 160 |
| 2U 13 Е2727 | 13 | 2700 | 750 | Е27 | 6000 | 160 |
| 2U 13 Е2742 | 13 | 4200 | 750 | Е24 | 6000 | 160 |
| 2U 15 Е1427 | 15 | 2700 | 850 | Е14 | 6000 | 175 |
| 2U 15 Е2727 | 15 | 2700 | 850 | Е27 | 6000 | 175 |
| 2U 15 Е2742 | 15 | 4200 | 850 | Е27 | 6000 | 175 |
| Лампы трехдуговые (3U) |
| 3U 15 Е2727 | 15 | 2700 | 850 | Е27 | 6000 | 155 |
| 3U 15 Е2742 | 15 | 4200 | 850 | Е27 | 6000 | 155 |
| 3U 20 Е2727 | 20 | 2700 | 1100 | Е27 | 6000 | 165 |
| 3U 20 Е2742 | 20 | 4200 | 1100 | Е27 | 6000 | 165 |
| 3U 23 Е2727 | 23 | 2700 | 1400 | Е27 | 6000 | 175 |
| 3U 23 Е2742 | 23 | 4200 | 1400 | Е27 | 6000 | 175 |
| 3U 26 Е2727 | 26 | 2700 | 1600 | Е27 | 6000 | 185 |
| 3U 26 Е2742 | 26 | 4200 | 1600 | Е27 | 6000 | 185 |
| Лампы трехдуговые Р (3UR) |
| 3UR 15 Е2727 | 15 | 2400 | 850 | Е27 | 6000 | 140 |
| 3UR 15 Е2742 | 15 | 4200 | 850 | Е27 | 6000 | 140 |
| 3UR 20 Е2727 | 20 | 2700 | 1200 | Е27 | 6000 | 155 |
| 3UR 20 Е2742 | 20 | 4200 | 1200 | Е27 | 6000 | 155 |
| 3UR 24 Е2727 | 24 | 2700 | 1500 | Е27 | 6000 | 175 |
| 3UR 24 Е2742 | 24 | 4200 | 1500 | Е27 | 6000 | 175 |
| Лампы четырехдуговые (4U) |
| 4U 30 Е2727 | 30 | 2400 | 1900 | Е27 | 6000 | 180 |
| 4U 30 Е2742 | 30 | 4200 | 1900 | Е27 | 6000 | 180 |
| 4U 35 Е2727 | 35 | 2700 | 2250 | Е27 | 6000 | 190 |
| 4U 35 Е2742 | 35 | 4200 | 2250 | Е27 | 6000 | 190 |
| 4U 45 Е2727 | 45 | 2700 | 2850 | Е27 | 6000 | 230 |
| 4U 45 Е2742 | 45 | 4200 | 2850 | Е27 | 6000 | 230 |
| 4U 55 Е2727 | 55 | 2400 | 3450 | Е27 | 6000 | 240 |
| 4U 55 Е2742 | 55 | 4200 | 3450 | Е27 | 6000 | 240 |
| Лампы витые (SP) |
| SP 15 Е2727 | 15 | 2700 | 850 | Е27 | 6000 | 135 |
| SP 20 Е2727 | 20 | 2700 | 1200 | Е27 | 6000 | 145 |
| SP 20 Е2742 | 20 | 4200 | 1200 | Е27 | 6000 | 145 |
| SP 23 Е2727 | 23 | 2700 | 1400 | Е27 | 6000 | 155 |
| SP 23 Е2742 | 23 | 4200 | 1400 | Е27 | 6000 | 155 |
| SP 26 Е2727 | 26 | 2700 | 1600 | Е27 | 6000 | 160 |
| SP 26 Е2742 | 26 | 4200 | 1600 | Е27 | 6000 | 160 |
| SP 45 Е2727 | 45 | 2700 | 2850 | Е27 | 6000 | 210 |
| SP 45 Е2742 | 45 | 4200 | 2850 | Е27 | 6000 | 210 |
| SP 55 Е2727 | 55 | 2700 | 3450 | Е27 | 6000 | 215 |
| SP 55 Е2742 | 55 | 4200 | 3450 | Е27 | 6000 | 215 |

Таблица П.7 Номинальный световой поток (Ф) ламп трубчатых люминесцентных (по ГОСТ 6825–91)

| Тип лампы | Номинальная мощность, Вт | Номинальный световой поток, лм, не менее |
| --- | --- | --- |
| ЛД | 15 | 700 |
| ЛХБ |  | 820 |
| ЛБ |  | 835 |
| ЛТБ |  | 850 |
| ЛД | 20 | 880 |
| ЛХБ |  | 1020 |
| ЛБ |  | 1060 |
| ЛТБ |  | 1060 |
| ЛД | 30 | 1650 |
| ЛХБ |  | 1940 |
| ЛБ |  | 2020 |
| ЛТБ |  | 2020 |
| ЛД | 40 | 2000 |
| ЛХБ |  | 2300 |
| ЛБ |  | 2600 |
| ЛТБ |  | 2320 |
| ЛД | 65 | 3750 |
| ЛХБ |  | 4400 |
| ЛБ |  | 4600 |
| ЛТБ |  | 4600 |
| ЛД | 80 | 4250 |
| ЛХБ |  | 5000 |
| ЛБ |  | 5200 |
| ЛТБ |  | 5200 |

В условном обозначении ламп буквы обозначают: Л – люминесцентная; Д – цветность дневная;

ХБ – цветность холодно-белая;  Б – цветность белая; ТБ – цветность тепло-белая.

Пример условного обозначения: ЛТБ–20–7 – лампа люминесцентная, цветность тепло-белая, номинальная мощность 20 Вт, отличительная особенность от базовой модели – 7.

Таблица П.8 Классы условий труда в зависимости от параметров световой среды производственных помещений (по Р 2.2.2006-05)

| Фактор, показатель | Класс условий труда |
| --- | --- |
|  | Допустимый | Вредный - 3 |
|  |  | 1 степени | 2 степени | 3 степени | 4 степени |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: |
| Коэффициент естественной освещенности (КЕО, %) | ≥0,5* | 0,1—0,5 | <0,1** |  |  |
| ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: |
| Освещенность рабочей поверхности (Е, лк) для разрядов зрительных работ: | 1—III, А, Б1 | Ен*** | 0,5Ен-< Ен | 0,5Ен |  |  |
|  | IV—XIV, Б2 В,Г,Д,Е,Ж | Ен*** | < Ен |  |  |  |
| Прямая блесткость*** | отсутствие | наличие |  |  |  |
| Коэффициент пульсации освещенности (Кп, %) | Кпн** | >Кпн |  |  |  |

Примечание: * Независимо от группы административных районов по ресурсам светового климата

**Нормативные значения освещенности – Ен -, коэффициента пульсации освещенности- Кпн в соответствии со СНиП 32-05-95 и СанПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03, отраслевыми и ведомственными нормативными документами по освещению.

***Контроль прямой блесткости проводится визуально. При наличии в поле зрения работников слепящих источников света, ухудшения видимости объектов различия и жалоб работников на дискомфорт зрения условия труда по данному показателю относя к классу 3.1.

Таблица П.9    Значения коэффициентов использования светового потока

| Значение коэффициентов отражения рп,рc,р р при использовании светильников типа: | Значение коэффициента использования u, %, при значении индекса помещения i, равном: |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| «Астра» 70; 50; 10 | 22 | 32 | 39 | 44 | 47 | 49 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 |
| 50; 30; 10 | 20 | 26 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 |
| УПД ДРЛ 70; 50; 10 | 30 | 36 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 67 | 69 | 70 |
| 50; 30; 10 | 23 | 30 | 33 | 37 | 40 | 41 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 |
| ЛДОР 70; 50; 10 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 45 | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 67 |
| 50; 30; 10 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 |

Таблица П10.Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения основных помещений общественного здания, а также сопутствующих им производственных помещений (по Сан ПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

| Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение | Совмещенное освещение | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЕО е_н, % | КЕО е_н, % | Освещенность, лк | Показатель дискомфорта М, не более | Коэффициент пульсации освещенности, К_п, %, не более |
|  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при комбинированном освещении | при общем освещении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования |
| 34. Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 35. Кабинеты информатики и вычислительной техники | Г-0,8 Экран дисплея: В-1; | 3,5 - | 1,2 - | 2,1 - | 0,7 - | 500 - | 300 - | 400 200 | 15 - | 10 - |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Безопасность жизнедеятельности / Под редакцией С. В. Белова. -М. :Высшая школа, 2004г. - 606 с.
2. Охрана труда и экологическая безопасность в химической промышленности: Учебник для вузов / Бобков А.С., Блинов А.А., Роздин И.А., Хабарова Е.И.–М.: Химия, 1997.–400с.
3. Кнорринг Г.М. Осветительные установки. – Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981. – 286 с.
4. СНиП 23-05–95. Естественное и искусственное освещение. М.: Минстрой России, 1995. – 35 с.
5. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Утвержден Роспотребнадзором 29.07.2005г.,  с.108

6. ГОСТ 6825-91. Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения. – М.: Госстандарт СССР, 1991. – 52 с.

7. Сан ПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.